测试系统的组成

一般情况下，一个测试系统的组成可用下图所示的框图来表示。

1、 激励源

向被测对象输入能量，激发出能充分表征有关信息又便于捡测的信号。有些试验，被测对象在适当的工作状态下可产生所需的信号。而某些试验，则需用外部激励装置对被测对象进行激励。如机床振动模态试验，需用专门的激振器对机床激振。

2、 传感器

能感受规定的被测量并按一定规律转换成同一种或另一种输出信号的器件或装置。传感器通常由敏感元件和转换元件组成。敏感元件直接感受被测量，转换元件将敏感元件的输出转换为适于传输和测量的信号。许多传感器中这二者是合为一体的。

3、 信号的中间变换

将传感器输出信号转换成便于传输和处理的规范信号。因为传感器输出信号一般是微弱且混有噪音的信号，不便于处理、传输或记录，所以一般要经过调制、放大、解调和滤波等调理，或作进一步的变换，如将阻抗的变化转换为电压或频率的变化，将模拟信号转换为数字信号等。

对一些重要测试项目，需要将变换后的信号记录下来，作原始资料保存，或显示出来供测试者观察。

4、 信号处理

将中间变换的输出信号作进一步处理、分析，提取被测对象的有用信息。

5、 显示记录或运用

将处理结果显示或记录下来，供测试者作进一步分析。若该测试系统就是某一控制系统中的一个环节，处理结果将直接被运用。

测试系统的组成与研究任务有关，并不一定都包含上图的所有环节。