Wireshark 主界面的操作菜单
File   打开文件
Open           打开文件
Open Recent 打开近期访问过的文件
Merge…        将几个文件合并为一个文件
Close       关闭此文件
Save As…    保存为…
File Set    文件属性
Export       文件输出
Print…        打印输出
Quit           关闭

Edit   编辑
Find Packet… 搜索数据包
Find Next    搜索下一个
Find Previous 搜索前一个
Mark Packet (toggle)   对数据包做标记（标定）
Find Next Mark        搜索下一个标记的包
Find Previous Mark     搜索前一个标记的包
Mark All Packets    对所有包做标记
Unmark All Packets     去除所有包的标记
Set Time Reference (toggle) 设置参考时间 （标定）
Find Next Reference       搜索下一个参考点
Find Previous Reference     搜索前一个参考点
Preferences                 参数选择

View 视图
Main Toolbar    主工具栏
Filter Toolbar     过滤器工具栏
Wireless Toolbar 无线工具栏
Statusbar       运行状况工具栏
Packet List        数据包列表
Packet Details     数据包细节
Packet Bytes    数据包字节
Time Display Format        时间显示格式
Name resolution 名字解析（转换：域名/IP地址，厂商名/MAC地址，端口号/端口名）
Colorize Packet List        颜色标识的数据包列表
Auto Scroll in Live Capture 现场捕获时实时滚动
Zoom In                   放大显示
Zoom Out                    缩小显示
Normal Size                 正常大小
Resize All Columns       改变所有列大小
Expand Sub trees          扩展开数据包内封装协议的子树结构
Expand All                全部扩展开
Collapse All             全部折叠收缩
Coloring Rules…          对不同类型的数据包用不同颜色标识的规则
Show Packet in New Window 将数据包显示在一个新的窗口
Reload                   将数据文件重新加

Go   运行
Back                      向后运行
Forward                   向前运行
Go to packet…              转移到某数据包
Go to Corresponding Packet   转到相应的数据包
Previous Packet          前一个数据包
Next Packet                 下一个数据包
First Packet             第一个数据包
Last Packet                 最后一个数据包

Capture 捕获网络数据
Interfaces…             选择本机的网络接口进行数据捕获
Options…                捕获参数选择
Start                       开始捕获网络数据
Stop                      停止捕获网络数据
Restart                   重新开始捕获
Capture Filters…           选择捕获过滤器

Analyze 对已捕获的网络数据进行分析
Display Filters…           选择显示过滤器
Apply as Filter          将其应用为过滤器
Prepare a Filter          设计一个过滤器
Firewall ACL Rules       防火墙ACL规则
Enabled Protocols…       已可以分析的协议列表
Decode As…                 将网络数据按某协议规则解码
User Specified Decodes… 用户自定义的解码规则
Follow TCP Stream   跟踪TCP传输控制协议的通信数据段，将分散传输的数据组装还原
Follow SSL stream           跟踪SSL 安全套接层协议的通信数据流
Expert Info                 专家分析信息
Expert Info Composite    构造专家分析信息

Statistics对已捕获的网络数据进行统计分析
Summary                   已捕获数据文件的总统计概况
Protocol Hierarchy       数据中的协议类型和层次结构
Conversations             会话
Endpoints                定义统计分析的结束点
IO Graphs                输入/输出数据流量图
Conversation List           会话列表
Endpoint List             统计分析结束点的列表
Service Response Time    从客户端发出请求至收到服务器响应的时间间隔
ANSI                      按照美国国家标准协会的ANSI协议分析
Fax T38 Analysis...       按照T38传真规范进行分析
GSM                      全球移动通信系统GSM的数据
H.225                       H.225协议的数据
MTP3                      MTP3协议的数据
RTP                      实时传输协议RTP的数据
SCTP                      数据流控制传输协议SCTP的数据
SIP...                   会话初始化协议SIP的数据
VoIP Calls                互联网IP电话的数据
WAP-WSP                   无线应用协议WAP和WSP的数据
BOOTP-DHCP                引导协议和动态主机配置协议的数据
Destinations…              通信目的端
Flow Graph…             网络通信流向图
HTTP                      超文本传输协议的数据
IP address…             互联网IP地址
ISUP Messages…          ISUP协议的报文
Multicast Streams           多播数据流
ONC-RPC Programs 
Packet Length             数据包的长度
Port Type…                 传输层通信端口类型
TCP Stream Graph          传输控制协议TCP数据流波形图

Help 帮助
Contents Wireshark       使用手册
Supported Protocols       Wireshark支持的协议清单
Manual Pages             使用手册（HTML网页）
Wireshark Online          Wireshark 在线
About Wireshark          关于Wireshark

Caption菜单的Options项： 
Interface:选择采集数据包的网卡 ! |  u, p3 w9 t, g" F; B
IP address:选择的网卡所对应的IP地址 
Link-layer header type:数据链路层的协议，在以太网中一般是Ethernet II 4 {% _+ R- [: k  a
Buffer size:数据缓存大小设定，默认是1M字节 
Capture packets in promiscuous mode:设定在混杂模式下捕获数据，如果不选中，将只能捕获本机的数据通讯，默认情况下选中该项 / M2 {! ^- c$ b! I9 s0 z; U
Limit each packet to:设定只捕获数据包的前多少个字节（从以太网头开始计算），默认是68 
Capture Filter:设定当前的数据包采集过滤器 
# S! A7 k) Y% W" ~) F
Capture File 
File:设定数据包文件的保存位置和保存文件名，默认不保存 ) w0 }4 W! s, E
Use multiple files:启用多文件保存，默认不启用 
Next file every:设定每个数据包文件的大小(单位是M，默认1M)，只有启用Use multiple files后此项才可用 
Next file every: 设定每个数据包文件的大小(单位是分钟，默认1分钟)，只有启用Use multiple files后此项才可用 - R! ~+ J+ d2 p6 }, k: a: |
Ring buffer with:当保存多少个数据包文件后循环缓存，默认是2个文件，即保存2个数据包文件后丢弃缓存中的数据包，再添加新采集到的数据包 
Stop capture after: 当保存多少个数据包文件后停止捕获，默认是1个文件  
Stop Capture 
… after:捕获到多少个数据包后停止捕获，默认不启用，如启用，默认值是1 $ L' n0 g5 h& o
… after:捕获到多少M字节的数据包后停止捕获，默认不启用，如启用，默认值是1 ; K7 i' x% K- g; D: t5 K
… after:捕获多少分钟后停止捕获，默认不启用，如启用，默认值是1 0 W$ B7 o2 d/ j9 G9 m6 {! \

Display Options 2 J) H4 x. Q/ m" t5 Z* f# P
Update list of packets in real time:实时更新捕获到的数据包列表信息 
Automatic scrolling in live capture:对捕获到的数据包信息进行自动滚屏显示 % d9 g; G3 k  {% Y3 S" }$ p  l
Hide capture info dialog:隐藏捕获信息对话框   B/ ]7 z0 N8 m7 r) s+ O7 n
Name Resolution 
Enable MAC name resolution:把MAC地址前3位解析为相应的生产厂商 
Enable network name resolution:启用网络地址解析，解析IP,IPX地址对应的主机名 3 b# u) |6 k% P1 H
Enable transport name resolution:启用端口名解析，解析端口号对应的端口名. H5 K& c5 F, A/ I7 v/ T7 j4 y& O

附：
Wireshark 可以将从网络捕获到的二进制数据按照不同的协议包结构规范，翻译解释为人们可以读懂的英文信息，并显示在主界面的中部窗格中。为了帮助大家在网络安全与管 理的数据分析中，迅速理解Wireshark显示的捕获数据帧内的英文信息，特做如下中文的翻译解释。Wireshark显示的下面这些数据信息的顺序与 各数据包内各字段的顺序相同，其他帧的内容展开与此类似。 

帧号 时间    源地址          目的地址          高层协议     包内信息概况
No.  Time    Source         Destination      Protocol    Info
1  0.  202.203.44.225   202.203.208.32  TCP     2764 > http [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460                       源端口>目的端口[请求建立TCP链接]

以下为物理层的数据帧概况

Frame 1 (62 bytes on wire, 62 bytes captured) 1号帧，线路62字节，实际捕获62字节
Arrival Time: Jan 21, 2008 15:17:33.      捕获日期和时间
[Time delta from previous packet:0.00000 seconds]此包与前一包的时间间隔
[Time since reference or first frame: 0.00 seconds]此包与第1帧的间隔时间
Frame Number: 1                                    帧序号
Packet Length: 62 bytes                            帧长度
Capture Length: 62 bytes                           捕获长度
[Frame is marked: False]                           此帧是否做了标记：否
[Protocols in frame: eth:ip:tcp]                   帧内封装的协议层次结构
[Coloring Rule Name: HTTP]            用不同颜色染色标记的协议名称：HTTP
[Coloring Rule String: http || tcp.port == 80]     染色显示规则的字符串：

以下为数据链路层以太网帧头部信息

Ethernet II, Src: AcerTech_5b:d4:61 (00:00:e2:5b:d4:61), Dst: Jetcell_e5:1d:0a (00:d0:2b:e5:1d:0a)
以太网协议版本II，源地址：厂名_序号（网卡地址），目的：厂名_序号（网卡地址）
 Destination: Jetcell_e5:1d:0a (00:d0:2b:e5:1d:0a) 目的：厂名_序号（网卡地址）
Source: AcerTech_5b:d4:61 (00:00:e2:5b:d4:61)  源：厂名_序号（网卡地址）
Type: IP (0x0800) 帧内封装的上层协议类型为IP（十六进制码0800）看教材

以下为互联网层IP包头部信息

Internet Protocol, Src: 202.203.44.225 (202.203.44.225), Dst: 202.203.208.32 (202.203.208.32)                           互联网协议，源IP地址，目的IP地址
Version: 4 互联网协议IPv4（此部分参看教材Pv4数据报字段结构）
Header length: 20 bytes                             IP包头部长度
Differentiated Services Field:0x00(DSCP 0x00:Default;ECN:0x00)差分服务字段
Total Length: 48                                         IP包的总长度

Identification:0x8360 (33632)                            标志字段

Flags:       标记字段（在路由传输时，是否允许将此IP包分段，教材125页）

Fragment offset: 0   分段偏移量（将一个IP包分段后传输时，本段的标识）
Time to live: 128                                          生存期TTL
Protocol: TCP (0x06)                         此包内封装的上层协议为TCP
Header checksum: 0xe4ce [correct]                   头部数据的校验和
Source: 202.203.44.225 (202.203.44.225)                   源IP地址
Destination: 202.203.208.32 (202.203.208.32)               目的IP地址

以下为传输层TCP数据段头部信息

Transmission Control Protocol, Src Port: 2764 (2764), Dst Port: http (80), Seq: 0, Len: 0                                               传输控制协议TCP的内容
Source port: 2764 (2764）源端口名称（端口号）（此部分参看教材）
Destination port: http (80)                   目的端口名http（端口号80）
Sequence number: 0    (relative sequence number)    序列号（相对序列号）
Header length: 28 bytes                                        头部长度
Flags: 0x02 (SYN)        TCP标记字段（本字段是SYN，是请求建立TCP连接）
Window size: 65535                                 流量控制的窗口大小
Checksum: 0xf73b [correct]                          TCP数据段的校验和
Options: (8 bytes)                                            可选项

=======================分割线==========================

Wireshark介绍：

　　身为企业网络管理员必须能够在第一时间发现网络问题和安全隐患，普通的 网络诊断方法已经不能够满足高级需求，通过ping法也只能够解决简单网络故障，特别是网络不稳定一会断一会通的情况是简单方法无法排查的。这时就需要专 业的网络管理员使用专业的工具去解决，相信各位都听说过sniffer这个网络数据探测软件，通过他可以对网络的所有数据包进行分析，发现故障根源。而今天笔者则介绍另外一款网络嗅探器——Wireshark，他在各个方面的表现是其他sniffer类网络嗅探器无法比拟的。
　 　说起Wireshark就不得不提Ethereal了，Ethereal和在Windows系统中常用的sniffer pro并称网络嗅探工具双雄，不过和sniffer pro不同的是Ethereal在Linux类系统中应用更为广泛。而Wireshark软件则是Ethereal的后续版本，他是在Ethereal被 收购后推出的最新网络嗅探软件，在功能上比前身更加强大。
　　Wireshark是功能强大的网络数据捕获工具，他可以帮助我们分析网络数据流量，在第一时间发现蠕虫病毒，木马程序以及ARP欺骗等问题的根源。相信各位网络管理员一经使用就会爱上他而离不开他
　　官方:http://www.wireshark.org/