ONVIF 测试工具使用方法

ONVIF Device Manage工具主要用来验证设备是否支持onvif，实时预览、PTZ控制及远程配置IPC参数等功能。

一、ONVIF Device Manage安装

1.PC安装环境要求：装有Microsoft .Net Framework 4.0版本

2.安装源文件请见：ONVIF Device Manage.rar

注：Microsoft .Net Framework 4.0安装不成功的解决方式，见备注。

- ONVIF Device Manage的使用

- 运行工具

双击ONVIF Device Manage快捷方式，运行工具。当前局域网内，支持onvif协议的IPC可以自动显示出来，见下图。Device List列表即检索到的IPC列表

- 基本功能介绍

1>登录

此时输入的用户名和密码为设备自身的用户名和密码，有的厂家设备不需要。输入正确的用户名和密码，即可实时预览IPC及参数配置。

2>实时预览

在设备列表选择一个IPC（单击即可），点击Live video即可预览该IPC画面，main stream是主码流预览，sub stream是子码流预览

3>检索

在Device List区域的文本框输入IP地址，即可过滤其它IPC，留下符合条件的设备.

4>手动增加

点击Add按钮，输入url，例如http://192.168.1.123/onvif/device_service，点击Apply，即可手动增加IPC

5>rtsp路径

实时预览画面的下方，会显示rtsp路径。如下：

rtsp://192.168.1.166:5504/channel=0;stream=0;user=system;pass=system

192.168.1.166为IPC的地址

5504为IPC的端口

channel为通道

stream为码流，0默认是主码流，1为子码流

user和pass：用户名和密码

6>视频编码配置

选择子码流预览，可以配置子码流的编码参数

7>码流选择

点击Profiles，进入码流切换界面

Create为创建码流；Edit为编辑码流用；

8>PTZ控制

点击方向键

- 结论

如果通过上述工具可以搜到该设备，说明此设备支持ONVIF。
如果说明书或厂家说是该设备支持ONVIF，但是搜索不到。可以通过IE或厂家自己的配置工具登陆该设备，看ONVIF支持是否开启，有些厂家的设备ONVIF支持是可选的。

备注：

- Microsoft .Net Framework 4.0安装不成功的解决方式

安装失败和Windows Update有关系
按如下操作，即可安装成功：
1.按组合键win+R，打开运行，输入cmd，回车，在输入net stop wuauserv，回车，即停止了update的服务；
2.打开C盘根目录下的“Windows”文件夹，找到SoftwareDistribution文件夹，将其重命名为SDold；
3.按组合键win+R，打开运行，输入cmd，回车，在输入net start wuauserv，回车，即启动了update的服务；
4.现在安装.net framework 4.0就会成功了